## Slide 1: VTP, SPB, VxLAN, propagación automática de VLAN y STP entre fabricantes
Marival Guerrero
noc@uam.es

## Slide 2: Indice
Red del campus en cifras
Pasar de una red Cisco a multifabricante
  Propagación automática de Vlans
  Transporte de Vlans extendidas
  Spanning Tree entre fabricantes
Incidencia con Spanning Tree

## Slide 3: Red del campus en cifras
Campus UAM+CSIC
  30 edificios UAM
  70 armarios de comunicaciones
  7 edificios CSIC
  1 clase B IPv4
  18000 IPs simultáneas:
    WIFI: 7500 usuarios simultáneos

## Slide 4: Red de la UAM en cifras
Red cableada:
  5 chasis Cisco 6500
  400 switches de acceso Cisco, distintos modelos
Red WIFI:
  3 controladoras Alcatel
  640 APs
170 Vlans locales
10 Vlans extendidas

## Slide 5: Red de la UAM (topología)

## Slide 6: Pasar de una red Cisco a multifabricante
Motivos:
  Económico
  Unificación de usuarios: WIFI/Red cableada
Retos:
  Know-how Cisco del personal técnico
  Protocolos propietarios

## Slide 7: VTP: Propagación automática Vlans
VTP (Vlan Trunk Protocol)
  Propagación automática de Vlans L2
  Protocolo propietario Cisco
Protocolo controvertido
Ventajas
  Ahorro de tiempo en gestión de Vlans
  Tablas homogéneas de Vlans
Riesgos
  Borrado de las tablas de Vlans

## Slide 8: VTP: Propagación automática Vlans
Preguntas en el aire:
  ¿Cómo se vive sin VTP?
  ¿Qué opináis sobre VTP?

## Slide 9: Vlans extendidas
En los enlaces entre Catalyst 6500. No en líneas metro.
Cuando extendemos las Vlans utilizando STP, dejamos enlaces sin utilizar

## Slide 10: Vlans extendidas
¿Cómo aprovechar todos los enlaces?
Emplear Protocolo para extender Vlans:
  Cisco, HP: VxLAN -- IETF in RFC 7348
  Alcatel: SPB(M) -- IEEE 802.1aq
Simplificar la topología
  Eliminar el tercer nodo del triángulo

## Slide 11: Vlans extendidas
Riesgo bajo de averías en tendidos de fibras
Más económico extender fibras que mantener un tercer nodo de backbone

## Slide 12: Vlans extendidas
Preguntas en el aire:
  ¿Qué protocolos utilizáis para extender Vlans?

## Slide 13: Spanning Tree entre fabricantes
PVST+: Per Vlan Spanning Tree
  Protocolo propietario Cisco
  Inercia
Alternativas estándar:
  Rapid STP -- IEEE 802.1w
  Multiple STP -- IEEE 802.1s

## Slide 14: Incidencia PVSTP+
APs se reinician aleatoriamente
Tráfico se propaga por múltiples interfaces
Cuando cae un switch del campus
  Flooding de tráfico por múltiples interfaces
  Duración: 1 ó 2 minutos
  Hasta 600 Mbps de tráfico
  No se ve con Port Mirror (SPAN): TAP
  Flooding Unicast de múltiples Vlans

## Slide 15: Incidencia PVSTP+
  En las Vlans con mayor número de MACs
Resolver el exceso de MACs en algunas Vlans.
Adiós a PVSTP+.

## Slide 16
¡Muchas gracias!